## Slide 1
Automatizarea casei cu echipamente Z-Wave interconectate, folosind Inteligență Artificială pentru interfațare
Absolvent,
Liviu Flavius Brînză
Coordonator ştiinţific,
Conf. univ. dr. Monica CIACA

## Slide 2
Automation of locally integrated control equipment - A.L.I.C.E.
Crearea unei soluții de casă inteligentă
    Offline
    Folosind echipamente simple și accesibile
    Interacționând prin limbaj natural
    Utilizând o rețea neuronală pentru clasificare
    Interconectat prin protocolul Z-Wave
Motivația
Curiozitatea îmbinării domeniilor Internetul Lucrurilor (IoT) cu Inteligență Artificială (A.I.)

## Slide 3
Internetul lucrurilor și automatizare
Caracteristici definitorii:
  Interconectare: comunicare Mașină-La-Mașină (M2M) între echipamente sau servere fie locale sau prin intermediul internetului. Permite generare și consum de date.
  Detectare: elemente de monitorizarea mediului înconjurător (Senzori)
  Acționare: elemente de acționarea diferitelor comutatoare,
  încuietoare, sau alte echipamente electrice (Actuatori)
2

## Slide 4
Protocolul Z-Wave (I)
Comunicare Wireless utilizat preponderent în automatizări de case
  Peste 2.400 de echipamente compatibile Z-Wave (aprilie 2018)
Rețea de tip plasă
  Extinderea ariei de acoperire
  Posibilitatea transmiterii informației printre toate nodurile conectate (information bouncing)
  Reconfigurarea automată a topologiei în cazul defectării unui nod
Bandă de frecvență joasă între 800 – 900 MHz
  Distanță mare de comunicare între două noduri (Z-Wave: 40m, Z-Wave Plus: 100m)
3

## Slide 5
Protocolul Z-Wave (II)
Apartenența unică a echipamentelor în cadrul unei rețele
  În același perimetru pot funcționa mai multe rețele, fără interferențe
Interoperabilitate garantată prin clase de comenzi standardizate
    1. Comenzi de bază: funcții de bază universal valabile, agnostice de producător sau tip
    (ex. Interogare stare, setări de criptare, setări de identificare)
    2. Comenzi generice: definesc funcționalitățile nodului și tipul echipamentului
    (ex. De iluminat, de termoficare, de securitate, utilitară, de confort)
    3. Comenzi specifice: definite generic, interpretarea depinzând strict de nodul utilizator
    (ex. Setarea unei valori, interogarea unui câmp)
Special I
zare
4

## Slide 6
Node-RED (Front End)
Dedicată integrării echipamentelor hardware în proiecte de IoT
Mediu de programare vizuală, open source
Permite utilizarea unui număr vast de protocoale de comunicare, inclusiv MQTT, API-uri și servicii online
Oferă o gamă variată de elemente vizuale ușor configurabile și utilizabile în dezvoltarea rapidă a interfețelor
Dezvoltarea pe bază fluxurilor de date
5

## Slide 7
Python (Back End)
Oferă suport nativ pentru o multitudine de module utilizate, Printre care merită meționate:
  paho-mqtt: comunicare prin protocolul MQTT
  numpy: operații cu matrici multidimensionali precum și o colecție amplă de funcții matematice
  tensorflow: manipulare de date prin grafuri, folosit adesea în aplicații de inteligență artificială, în special pentru definirea structurilor de rețele neuronale
  json: convertirea datelor în format JSON, atât la transmisia datelor prin MQTT, cât și serializarea și deserializarea datelor relevante prelucrării limbajului natural
  nltk: Natural Language Toolkit; oferă o gamă largă de operații utile în prelucrarea limbajului natural.
  pickle: serializare și deserializare de date și stocarea persistentă a acestora.
  python-openzwave: dedicată interacțiunii cu controller Z-Wave, folosit pentru interogarea și configurarea nodurilor membre rețelei
6

## Slide 8
Rețea neuronală pentru clasificare, feed forward
Funcția de activare a neuronlilor din straturi ascunse: ReLU
Funcția de activare a neuronilor din statul de ieșire: Softmax
3 straturi ascunse
500 neuroni în fiecare strat ascuns
Număr variabil de neuroni în straturile de intrare și ieșire în funcție de datele de antrenare
Antrenare realizată cu backpropagation folosind optimizatorul Adam
Acuratețe medie de 93.1%
Variabilă prag de decizie setată la 85%. Orice comandă clasificată cu o precizie mai mică de acest prag va fi respinsă și utilizatorul va fi rugat să reformuleze
7

## Slide 9
Prelucrarea datelor de antrenare (I)
Lexicul și lista categoriilor se vor utiliza pentru codarea tuturor comenzilor
8

## Slide 10
Prelucrarea datelor de antrenare (II)
Toatele de antrenare se pot coda folosind tehnica one hot, obținându-se astfel date interpretabile de rețeaua neuronală.
9

## Slide 11
Prelucrarea comenzilor
Etapele prelucrării:
  Eliminarea verbelor modale: can, could, should, would, may, might, will, would, must
  Eliminarea cuvintelor nepurtătoare de informații: please, the
  Transformarea cuvintelor în rădăcinile sale: darker → dark, heating → heat
  Codare one hot folosind lexicul construit din datele de antrenare
10

## Slide 12
Arhitectura componentelor hardware
Terminat I/O capabil să interpreteze pagini web cu conținut javascript
Raspberry Pi 3 model B permite integrarea tuturor tehnologiilor componente
Stick USB controller Aeotec Z-Stick Gen 5 pentru manipularea rețelei Z-Wave
Echipamente inteligente compatibile Z-Wave:
    4.1 Bec Zipato Bulb 2 permite controlarea intensității luminii
    4.1 Valvă inteligentă Popp TRV cu termostat integrat pentru monitorizarea
    temperaturii ambientale precum și a setării unor praguri de acționare
11

## Slide 13
Arhitectura componentelor software
12

## Slide 14
Interfața aplicației
13

## Slide 15
Direcții viitoare de cercetare
Acces din afara LAN
Fie prin acces direct la interfață, prin intermediul unui DNS
Fie expunerea brokerului MQTT printr-o platformă de Instant Messaging
ex. Facebook Messenger
Utilizarea rețelelor neuronale recurente (RNN)
  Pentru procesarea datelor de intrare de lungime variabilă
Adăgare suport pentru interacțiune vocală
    Fie implementarea unui modul de conversie (Speech 2 Text și Text 2 Speech)
    Fie integrarea cu un asistent inteligent pentru delegarea procesării vocale
    ex. Google Home
14